| MODEL | DP200DS |
| --- | --- |
| MÁY PHÁT ĐIỆN | Kiểu | Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp. |
|  | Kết cấu | Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát. |
|  | Cấp cách điện, cấp bảo vệ | Cấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn) |
|  | Điều chỉnh điện áp | 0,25% - 1.5% từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5% + 30% / 0.25% - 1.5% |
|  | Tần số | 50 Hz |
|  | Công suất | Tối đa | Kva | 220 |
|  |  |  | Kw | 176 |
|  |  | Liên tục | Kva | 200 |
|  |  |  | Kw | 160 |
|  | Mức điện áp | 220/380V |
|  | Số pha - số dây – cos | 3 pha – 4 dây – 0.8 |
| ĐỘNG CƠ | Model | P086TI |
|  | Kiểu | Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước |
|  | Số xi lanh - kiểu bố trí | 6- in line |
|  | Đường kính xkhoảng chạy | Mm | 106 x 127 |
|  | Kiểu nạp khí | Turbocharged & aftercooled |
|  | Tổng dung tích xi lanh | L | 6.8 |
|  | Mức tốc độ | v/ph | 1500 |
|  | Công suất | Tối đa | HP | 264 |
|  |  |  | Kw | 197 |
|  |  | Liên tục | HP | 238 |
|  |  |  | Kw | 177 |
|  | Kiểu bộ điều tốc | Điện tử |
|  | Kiểu khởi động | DC - 24V |
| Nhiên liệu | Suất tiêu Hao. | 50% | L/h | 22.2 / 22.9 |
|  |  | 75% | L/h | 32.2 / 33.6 |
|  |  | 100% | L/h | 44.0 / 45.0 |
| Nhớt | Tổng dung nhớt | L | 32 |
| Nước | Dung tích ( không két nước) | L | 55 |
| Kích thước | Dài | mm | 2400 |
|  | Rộng | mm | 1000 |
|  | Cao | mm | 1700 |
| Trọng lượng | Kg | 1800 |
| Các thiết bị điện tùy chọn | Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), thùng giảm thanh. |